Návod na obsluhu

VINOTÉKA

| WL 24/HA | Obsah Vlastnosti Poznámky Záznamový list Inštalácia Umiestnenie a zapojenie Technické informácie Popis spotrebiča Vnútorné časti Ovládací panel Používanie vinotéky Priečinok pre dozrievanie fliaš Manuálna regulácia teploty Vyberanie drevených políc Tabuľka ideálnych teplôt pre víno Skladovanie fliaš s vínom Ako skladovať fľaše Údržba a riešenie problémov Starostlivosť a údržba Riešenie problémov Podpora |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Poznámky ! Tento návod starostlivo uschovajte, aby ste mohli doň kedykoľvek v budúcnosti v prípade potreby nahliadnuť. V prípade predaja alebo darovania odovzdajte ho spolu s daným spotrebičom. ! Starostlivo si prečítajte tento návod: obsahuje dôležité informácie o inštalácii, používaní a bezpečnosti. ! Aby ste zabránili nebezpečenstvu následkom nestability tohto spotrebiča, spotrebič sa musí pripevniť na mieste podľa návodu na inštaláciu. ! Kedykoľvek budete zariadenie premiestňovať alebo prepravovať, udržiavajte ho v zvislej polohe. ! Túto vinotéku nesmú používať deti ani invalidné osoby bez dohľadu dospelej alebo dohliadajúcej osoby, aby sa zabránilo jej nesprávnemu používaniu. ! Deti môžu používať túto vínnu pivnicu len pod dozorom dospelej osoby, aby sa s ňou nehrali. ! Po inštalácii spotrebiča musia byť sieťový napájací kábel a zásuvka ľahko prístupné. ! Udržiavajte ventilačné otvory na skrini spotrebiča voľné. ! Nepoužívajte mechanické zariadenia, ani akékoľvek prostriedky neodporúčané výrobcom na urýchlenie odmrazovania. ! Nepoškoďte chladiaci obvod. ! Ak chcete vymeniť neónovú žiarivku, skontaktujte sa so servisom. ! Kábel nesmie byť ohnutý ani stlačený. | ! Kábel sa musí pravidelne kontrolovať a môže ho vymeniť len autorizovaný technik. ! Sieťový napájací kábel je typu Y. Ak ho chcete vymeniť, skontaktujte sa so servisom. ! Nepoužívajte tento spotrebič vo vnútri priestorov pre potraviny, pokiaľ to nie je odporúčané výrobcom. ZÁZNAMOVÝ LIST Model WL 24/HA Teploty 1 zóna Rozmery* šírka 60 cm výška 44,8 cm hĺbka 55 cm Hmotnosť** Hmotnosť Hmo Hmotnost Kg Kg Výkon 65 W Aktuálne 0,3 A Kontrolka 3 W Spotreba 0,38 kWh / 24 h Napätie* 220 - 240 V Frekvencia Hz* 50 * Tieto hodnoty sa môžu v rôznych krajinách líšiť. Ak chcete zistiť konkrétne vlastnosti vášho zariadenia, pozrite sa na produktový štítok s vlastnosťami. ** Keď je spotrebič prázdny. ! Výrobca neponesie žiadnu zodpovednosť, ak sa nedodržia ktorékoľvek z vyššie uvedených pravidiel. |
| --- | --- |
| Tento spotrebič je určený len pre skladovanie vína. |

Inštalácia

| Umiestnenie a zapojenie Rozbalenie Spotrebič po dodaní ihneď vybaľte a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade, že došlo k jeho poškodeniu, nepripájajte ho a skontaktujte sa s vašim dodávateľom. Opatrne odstráňte ochranné prvky a lepiace pásky, otvorte dvierka a skontrolujte, či boli dodané všetky príslušné komponenty. Vyberte sieťový napájací kábel Umiestnenie Umiestnite spotrebič v dobre vetranom priestore, otvorenom a bez vlhkosti (vyhýbajte sa skrinkám s uzavretými stenami). Umiestnite spotrebič mimo zdrojov tepla. Zabezpečte dodržanie minimálnych vzdialeností medzi spotrebičom a stenami priestoru, aby sa zabezpečilo dokonalé vetranie spotrebiča. Viď obrázok. | Zapojenie napájacieho kábla Po preprave postavte spotrebič zvislo a pred jeho pripojením k sieti počkajte aspoň 3 hodiny. Pred pripojením spotrebiča k elektrickému rozvodu ešte skontrolujte, že: je zásuvka uzemnená a či je v súlade s príslušnými predpismi; je zásuvka dimenzovaná na maximálny výkon spotrebiča, uvedený na karte údajov, resp. na výrobnom štítku v spodnej pravej časti (pozrite Popis zariadenia), či je napätie v sieti v rozsahu hodnôt uvedených na karte údajov, resp. na výrobnom štítku vpravo dolu (pozrite Popis zariadenia); je zásuvka kompatibilná so zástrčkou na spotrebiči. Ak zásuvka nie je kompatibilná so zástrčkou, vymeňte zástrčku alebo zásuvku. Nepoužívajte predlžovacie šnúry a viacnásobné zásuvky. |
| --- | --- |

Popis spotrebiča

Vnútorné časti

Používanie vinotéky

| Priečinok pre dozrievanie fliaš Hlavnou funkciou priečinka pre dozrievanie fliaš je zaručenie, že vaše vína budú uchovávané v optimálnych podmienkach. Teplota bola nastavená v továrni na hodnote, ktorá je vynikajúca vo väčšine prípadov, pričom v hornom priečinku je táto teplota 15 °C. Víno je komplexnej povahy, ktorá pochádza z dlhého a pomalého procesu. Aby sa najlepšie zvýraznili jeho vlastnosti, sú potrebné veľmi špecifické podmienky. Všetky vína sa uchovávajú pri tej istej teplote, no v závislosti na ich rôznych charakteristikách sa podávajú a ochutnávajú pri veľmi rôznych teplotách (pozrite si tabuľku ideálnych teplôt vín). Preto rovnako ako v prípade vínnych pivníc výrobcov vín, aj v prípade vášho nového spotrebiča platí, že absolútna teplota nie je až taká dôležitá pre skladovanie vášho vína. Dôležitejšia je stála teplota v priebehu času. Skladovanie vína je ideálne pri akejkoľvek teplote, pokiaľ sa táto teplota nemení. | Manuálna regulácia teploty Keď vašu vínnu pivnicu pripojíte k sieti, na displeji sa zobrazí teplota v jej vnútri. Táto teplota je nastavená na 15 °C a neustále sa udržiava. Ak ju chcete upraviť, riaďte sa nižšie uvedenými pokynmi: 1. Keď pripojíte vínnu pivnicu k sieti, na displeji sa zobrazí nastavená teplota. 2. Stlačte tlačidlo na jednu sekundu (pozrite si ovládací panel). Teplota začne blikať. 3. Stláčajte tlačidlo , resp. , až kým nedosiahnete požadovanú teplotu. 4. Počkajte 5 sekúnd, až kým teplota neprestane blikať. 5. Pred vložením fliaš do vnútra počkajte, až kým vínna pivnica nedosiahne svoju teplotu. Vnútorné svetlo nezačne svietiť (resp. dočasne prestane svietiť), keď teplota vo vnútri prekročí 24 °C. To umožňuje rýchlejšie dosiahnuť nastavenú teplotu. Vyberanie drevených políc VAROVÁNÍE: Drevené police nie sú posuvné. Nevyberajte ich, keď sú zaťažené fľašami, aby ste predišli rozbitiu fliaš. Police môžete vybrať za účelom ich vyčistenia, len keď nie sú zaťažené fľašami. |
| --- | --- |

Tabuľka ideálnych teplôt pre víno

Táto tabuľka uvádza približné teploty, pri ktorých by sa príslušné vína mali podávať. Ak niektoré z vašich vín je potrebné podávať pri teplote vyššej, než je teplota vo vnútri vinotéky, odporúčame vám ponechať takéto víno po vybratí z pivnice na potrebnú dobu pred jeho podávaním.

| Amarone | 17℃ |
| --- | --- |
| Barbaresco | 17℃ |
| Barolo | 17℃ |
| Beaujolais | 13℃ |
| Biele likérové Bordeaux | 6℃ |
| Suché biele Bordeaux | 8℃ |
| červené Bordeaux | 17℃ |
| Biele Bourgogne | 11℃ |
| červené Bourgogne | 18℃ |
| Brunello | 17℃ |
| Champagne | 6℃ |
| Chianti Classico | 16℃ |
| Languedoc-Roussillon | 13℃ |
| Passito di Pantelleria | 6℃ |
| Rose Provence | 12℃ |

| Suché a sladké perlivé vína | 6℃ |
| --- | --- |
| Verdicchio di Matelica e dei Castelli di Jesi | 8℃ |
| Biele vína z Trentino Alto Adige | 11℃ |
| Biele vína Franciacorta | 11℃ |
| Suché aromatické biele vína | 10℃ |
| Suché, mladé a ovocné biele vína | 8℃ |
| Biele vína z Friuli Venezia Giulia | 11℃ |
| Vína Rodano | 15℃ |
| Suché biele vína z oblasti Loiry | 10℃ |
| Likérové vína z oblasti Loiry | 7℃ |
| červené vína z oblasti Loiry | 14℃ |
| Likérové vína 8-18°C |
| Ružové vína, nové vína | 12℃ |
| Ľahké červené vína s miernym obsahom tanínu | 14℃ |
| Červené vína s väčším obsahom tanínu so strednou štruktúrou 16 °C |

Skladovanie fliaš s vínom

| Štandardné uloženie pre 24 fliaš Štandardné uloženie pre 24 fliaš (pre štandardné, zmiešané a Renana fľaše) sa odporúča pre vína, ktoré musia byť viditeľné a ľahko vyberateľné. ŠTANDARD: 24 fliaš (100% ležiacich) 3 police Vložte jednotlivé fľaše do medzier na 3 drevených policiach. Na dno pivnice je možné uložiť 6 fliaš. Odporúčame umiestňovať Renana fľaše na najnižšiu policu a na dno vínnej pivnice, pretože tie sú špeciálne navrhnuté pre väčšie fľaše. ! Drevená polica bezpečne udrží až 22 fliaš. | Uloženie fliaš so šampanským Fľaše so šampanským sú väčšie než štandardné fľaše. Musia sa ukladať na dno vínnej pivnice, kde je možné uložiť ich 5. Ak vo vínnej pivnici chcete skladovať viac než 5 fliaš šampanského, vyberte 3. policu a uložte fľaše v dvoch radoch (uložte fľaše v druhom rade medzi fľaše v spodnom rade). Takto budete môcť uložiť až 9 fliaš. Niektoré konfigurácie uloženia UCHOVÁVANIE: 28 fliaš 100% ležiacich) |
| --- | --- |

Údržba a riešenie problémov

Starostlivosť a údržba

Odpojenie vinotéky

Pred čistením a údržbou odpojte vinotéku od elektrickej siete.

Riešenie problémov

Ak si všimnete, že vaša vinotéka nefunguje správne, pred zavolaním do servisu zistite, či problém nebudete vedieť vyriešiť s použitím nižšie uvedeného zoznamu.

| Problém Kompresor nefunguje | Možná príčina / Riešenie Zástrčka napájacieho kábla nie je pripojená do zásuvky alebo nie je do nej zasunutá dostatočne na to, aby sa vytvoril kontakt. Prípadne došlo k výpadku elektrickej siete vo vašej domácnosti. Zásuvka nie je v dobrom stave. Skúste pripojiť vínnu pivnicu k inej zásuvke. |
| --- | --- |
| Kompresor je v neustálej činnosti. | Kontaktujte servisné stredisko |

!  Akékoľvek práce na vinotéke môže vykonávať len autorizovaný miestny servis.

!  Krátkodobé poruchy, ako je prerušenie elektrického napájania, nezhoršia kvalitu vín. K zhoršeniu ich kvality by mohlo dôjsť, len ak by sa porucha ponechala dlhodobo neodstránená.

| ! Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Nasledujúce výstrahy sú uvedené z bezpečnostných dôvodov a je nutné ich starostlivo prečítať. Tento spotrebič spĺňa nasledovné smernice EÚ: 73/23/EHS z 19.02.73 (Nízke napätie) v platnom znení -89/336/EHS z 03.05.89 (Elektromagnetická kompatibilita) v platnom znení - 2002/96/CE. | Likvidácia - Obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi za účelom ich recyklácie. - Direktíva EÚ 2002/96/EC o zaobchádzaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (WEEE) definuje postupy spätného odberu a následného spracovania (recyklácie) všetkých použitých elektrozariadení, ktorých sa spotrebitelia rozhodli zbaviť a zakazuje, aby staré domáce spotrebiče boli likvidované v netriedenom komunálnom odpade. Staré spotrebiče musia byť zhromažďované oddelene s požiadavkou na ich optimálne využitie a recykláciu a zamedzenie vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol "preškrtnutého odpadkového koša", uvedený na výrobkoch, hovorí spotrebiteľovi, že tento použitý výrobok po skončení životnosti NESMIE byť odložený do zmiešaného komunálneho odpadu. Informácie o spätnom odbere a následnej likvidácii použitých elektrozariadení vám poskytnú všetci predajcovia elektrospotrebičov a vaše obecné úrady. |
| --- | --- |

Podpora

Predtým, než zavoláte odborný servis:

- Skontrolujte, či dokážete problém vyriešiť sami (viď Riešenie problémov).

- Ak cez všetky vykonané kontroly spotrebič ešte správne nefunguje a problémy pretrvávajú, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Uveďte:

- typ poruchy

- model zariadenia (Mod.)

- výrobné číslo (S/N)

tieto informácie možno nájsť na typovom štítku umiestnenom na spodnej ľavej strane oddelenie chladničky.

Nikdy nevolajte nepoverených technikov a vždy odmietnite náhradný diel, ktorý nie je originálny.

# Text boxes

Ventilačný priestor aspoň 50 mm

Bočná časť nábytku

Rozmery vinotéky

Rozmery oddielu

KONTROLKA CHLADENIA

OSVETLENIE

TLAČIDLO ZAP/VYP

ZVÝŠENIE

TEPLOTY

ZNÍŽENIE TEPLOTY

KONTROLKA ZAPOJENIA

DISPLEJ

KONTROLKA ZAPNUTIA

Ovládací panel

Výrobné číslo